Memoria

---
Registri
MentOS è pensato per dispositivi x86. Le CPU di questa famiglia presentano 16 registri:
8 General-purpose Data Registers a 32 bit
6 Segment Registers a 16 bit
2 Status e Control Register a 32 bit (1 che funge da program counter e 1 che mantiene una serie di flag di controllo per il sistema)

---
Rappresentazione schematica dei registri dell'architettura x86:

---
Gestione della Memoria fisica
La dimensione della ram è di 4GB (2^32 bits). La dimensione dei frames fisici (l'unità di base per la gestione della memoria, per il kernel) è di 4KB, quella standard adottata da Linux, garantendo quindi un totale di
2^20 = 2M frames.

---
Gestione della Memoria fisica
La dimensione della ram è di 4GB (2^32 bits). La dimensione dei frames fisici (l'unità di base per la gestione della memoria, per il kernel) è di 4KB, quella standard adottata da Linux, garantendo quindi un totale di
2^20 = 2M frames.

---
GMF – Descrittore di pagina
Il sistema operativo alloca la memoria disponibile in multipli di frame.
Deve tener traccia delle informazioni legate al singolo frame, tra cui:
- Se esso è libero o occupato
- Contiene codice/strutture dati del kernel
- Appartiene o meno ad un processo utente

---
Al contrario di quanto avviene in OS161, che nella versione base contiene un gestore di memoria che effettua unicamente allocazione contigua di memoria reale, senza mai rilasciarla, e quindi non tiene traccia dei frame assegnati (se non come “ultimo indirizzo assegnato”),
in MentOS queste informazioni vengono gestite in una struttura dati, page_t (definita in inc/mem/zone_allocator.h)

---
GMF - Zone
In MentOS la memoria fisica viene suddivisa in 3 intervalli d'indirizzi, detti zone.
- HIGHMEM (>896 MB): contiene i frame non mappati permanentemente a memoria kernel. È la memoria utilizzabile per i processi utente. Accessibile tramite Page Tables mapping.
- NORMAL (16-896 MB): contiene la memoria assegnata al kernel in maniera permanente. Viene inizializzata all'avvio con l'immagine del kernel (e spazio extra)
- DMA (<16 MB): contiene gli indirizzi di memoria utilizzabili per il Direct Memory Access (Nota: nella versione più recente di MentOS, questa zona è inclusa in NORMAL)

---
La struttura dati usata dal kernel per gestire le informazioni su una data zona (situata in inc/mem/zone_allocator.h)

---
Al momento del boot, in maniera simile alla ram_bootstrap di OS161, viene definita la suddivisione della memoria.
In MentOS i vari calcoli e chiamate sono effettuati direttamente all'interno della funzione boot_main (situata in src/boot.c), che corrisponde all'entry point del bootloader.

---
GMF - Zoned page frame allocator
Lo Zone Allocator è il sottosistema kernel che si occupa dell'allocazione contigua dei frame (e deallocazione, cosa che in OS161 base non avviene).
Mette a disposizione due funzioni per gestire la richiesta ed il rilascio dei frames sia per processi kernel sia per quelli utente: alloc_pages e free_pages

---
alloc_pages(zone, order)
Usata per richiedere 2^order frame contigui ad una data zona. Restituisce la prima pagina del blocco di 2^order oppure NULL se non ha successo.
Può essere visto come il corrispettivo di getppages in OS161. Infatti, come getppages chiamava la ram_stealmem per ottenere effettivamente i frames, qui viene invocata la bb_alloc_pages (definita in src/mem/buddysystem.c)

---
TODO: dire cosa è PG_FROM_BBSTRUCT

---
 free_pages(page, order)
Funzione utilizzata per rilasciare 2^order frame contigui in una data zona.
Questa funzione non presenta un corrispettivo in OS161 in quanto lì di base la memoria allocata non viene rilasciata.
Come alloc_pages, utilizza una funzione del buddy system, bb_free_pages (definita in src/mem/buddysystem.c)

---
TODO: get_zone_from_pages cosa è

---
GMF – Buddy System
Il buddy system è una strategia robusta ed efficiente per l'allocazione di gruppi contigui di frame (in potenze di due). È la strategia standard utilizzata dai sistemi Linux.
In MentOS tutti i frame liberi sono raggruppati in 11 liste, ce contengono rispettivamente blocchi di 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, e 1024 frame contigui.
La richiesta minima è di 1 frame singolo, quindi 4KB.

---
L'algoritmo di base può essere suddiviso in tre parti:
1. Ricerca di un blocco grande a sufficienza da soddisfare la richiesta
2. Rimozione di un blocco di frame liberi dalla lista
3. Separare il blocco a metà ricorsivamente finché non si ottiene la minima potenza di due in grado di soddisfare la richiesta. Ogni divisione genera due metà, quella su cui si ricorre ed un'altra (il buddy) che verrà aggiunta alla lista di blocchi liberi della dimensione corrispondente

---
GMF – Slab System
Linux uses a buddy allocator to allocate page frames, and a slab allocator to allocate kernel data structures. When the slab allocator needs more memory, it obtains it from the buddy allocator.